## Slide 1: 课程设计要求

## Slide 2: 课程设计概述
课程设计1：ALU的设计与实现
课程设计2：MCU设计实现及应用(打榜评分)
提交内容：设计报告、源代码、测试程序及测试结果。如有抄袭情况，将取消考试资格。
考核方式：竞赛式考核＋应用设计（排序、FFT）
组队完成3人一组，设组长1人，组员2人。教学团队给出设计的平均成绩，由组长分配每个成员课程设计成绩；如团队成员对组长分配有异议，可向教学团队提出复议，根据实际情况重新分配。
考核时间期末考试后(暂定7月5日下午14：30)，报告提交时间为打榜验收后5天内(7月10日)。

## Slide 3: 课程设计说明
ALU的设计与实现：建议门级描述
MCU的设计与实现：可以采用行为级
MCU需至少支持ADD、SUB、AND、OR、MOV、LDR、STR、B/BL
可在ARM指令集内选择扩展支持更多指令
ALU/MCU结构不限制（严格遵守ARM指令集）
  流水、超流水
  单指令多操作
  硬件加速核（乘法器）
  多核并行
  …

## Slide 4: 课程设计验收
课程设计1：ALU的设计与实现
课程设计1由教学团队提供FPGA硬件测试平台，验收环节仅作为督促大家学习设计、测试、优化方法，不计入最终评分结果
课程设计2：MCU设计实现及应用(打榜评分)
课程设计2的评分包含四个环节:
(a)标准指令仿真：向教学团队证明正确性
(b)打榜测试验收：四个榜单竞赛式验收
(c)设计报告评分：小组为单位提交设计报告

## Slide 5: 课程设计报告
关于设计报告：课程设计1(ALU设计)为课程设计2的子集，最终每组仅提交1份课程设计报告，需包含但不限于以下内容：
课程设计概述(摘要：想要做什么、效果如何)
背景及意义
目标及完成情况
关键创新点及效果(可选)
详细设计报告(1.硬件架构设计(ALU+MCU+优化方法)；2.软件设计(汇编指令+机器码+算法优化方法))
详细测试报告(1.自测结果展示；2.标准指令测试结果展示；3.打榜测试结果展示)
总结及展望

## Slide 6: 课程设计评分规则
竞赛式考核
完成标准指令测试即及格
两个应用、处理速度、硬件效率，形成4个排行榜
第一名起评分96分，第二名分92分，…
根据报告质量(及公开展示质量)±4分
每个队取最高排名后，从其它排行中删除相应排名，其它队依次补进
排序 |  | FFT | 
速度 | 硬件效率 | 速度 | 硬件效率
第一名队 | 第一名队 | 第一名队 | 第一名队
第二名队 | 第二名队 | 第二名队 | 第二名队
… | … | … | …
注：硬件效率＝处理速度/资源

## Slide 7: 课程设计应用介绍(1)
设计一个程序在所设计MCU能够完成对64个实数的升序排序
  全部设计必须以MCU的指令形式完成，不能做专用硬件芯片，最后要求展示对应汇编指令
  展示时，外部生成一个ROM（名字为test_ROM,线路输出名字为test_vector_in）的IP core，测试时随机载入一个coe文件。作为测试向量放入到ROM中，然后利用MCU指令从此ROM中将数据放入内部的存储。从第一个数据开始读入进行计数器计数（计数器独立设计，位宽为20比特名字为cnt_test，一旦开始计数，中间禁止停止）
  完成相应的操作后，一次性将数据存储到外部的RAM中（名字为verify_RAM,线路输入名字为verify_vector_out）。最后一个数据输出完成停止计数。

## Slide 8: 课程设计应用介绍(1)
设计一个程序在所设计MCU能够完成对64个实数的升序排序
  需要将test_vector_in，verify_RAM，cnt_test放入ILA，ILA深度设为8192/16384(要看到汇编指令执行的全过程)。
  输入数据定点为带符号的16位整数，输出也为16位带符号整数
  验收验证时，会检查test_vector_in，verify_RAM的结果是否正确，以及功能完成后计数器的计数总量
  所有结果都是上板后结果，不再以simulation结果进行任何参考。正确性就只看test_vector_in，verify_RAM，而且必须以现场提供的coe进行测试为准
  实际工作时钟频率必须满足综合报告worse case slack(WNS)为正值

## Slide 9: 课程设计应用介绍(1)
设计一个程序在所设计MCU能够完成对64个实数的升序排序
  Timing report必须满足所有时序，有violation则设计不成功，最后计算时间就是（cnt计数时间）×时钟周期
  硬件资源开销为：LUT+FF(换算关系：6*LUT+10*FF)

## Slide 10: 课程设计应用介绍(2)
设计一个程序在所设计MCU完成对8点FFT变换。
  全部设计必须以MCU的指令形式完成，不能做专用硬件芯片，最后要求展示对应汇编指令
  展示时，外部生成一个ROM（名字为test_ROM,线路输出名字为test_vector_in）的IP core，测试时随机载入一个coe文件。作为测试向量放入到ROM中包括8个采样点(包含实虚部)的测试数据，然后利用MCU指令从此ROM中将数据放入内部的存储。从第一个数据开始读入进行计数器计数（计数器独立设计，位宽为20比特名字为cnt_test，一旦开始计数，中间禁止停止） 。

## Slide 11: 课程设计应用介绍(2)
设计一个程序在所设计MCU完成对8点FFT变换
  完成相应的操作后，一次性将数据读出，只需要读出8点运算结果向量，存储到外部的RAM中（名字为verify_RAM,线路输入名字为verify_vector_out）。最后一个数据输出完成停止计数。
  需要将test_vector_in，verify_RAM，cnt_test放入ILA，ILA深度设为8192/16384(要看到汇编指令执行的全过程)。
  输入/输出数据均为16比特定点数。

## Slide 12: 课程设计应用介绍(2)
设计一个程序在所设计MCU完成对8点变换
  考试验证时，会检查test_vector_in，verify_RAM的结果是否正确，以及功能完成后计数器的计数总量
  所有结果都是上板后结果，不再以simulation结果进行任何参考。正确性就只看test_vector_in，verify_RAM，而且必须以现场提供的coe进行测试为准
  Timing report必须满足所有时序，若有violation则设计不为成果，最后计算时间就是（cnt计数时间）×时钟周期
  硬件开销为6*LUT+10*FF

## Slide 13: 课程设计加分项说明
加分项：采用了课程教学内容以外的技术成功应用于本次课程设计
对加分项的设计内容在设计报告中，以“创新设计”条目进行说明，包括设计方法、实现技术路径、对该技术的测试等；并在设计整体验收时向测试老师说明；
加分值只计入课程设计成绩，有教师团队共同决定加分值。

## Slide 14: 提醒
学有余力的同学，鼓励两个赛题同时参加，但是一定要实现考虑清楚，追求速度还是追求效率，目标驱动设计。
从往年情况看，同学们往往扎堆选择看起来简单的那个赛题，使得看起来困难的题反而更容易获得好的排名，请大家做好充分论证和讨论。
非常不鼓励小组内按赛题、按方案拆分人员等。